Čištění:

Proč čistíme?   Zbytky starých olejů a mechanické nečistoty znehodnocují nový.

1/ teplá mýdlová voda – 4% jádrového mýdla

- s malým poměrem čpavku, do 5% – POZOR velmi agresivní na železné komponenty, cca 1 minutu

- s 1% acylpyrinu

2/ benzín  technický,  více lázní, podle znečištění

3/ líh, POZOR rozpouští fixační šelaky

3/ petrolej je vhodný na péra a mokré stroje

4/ brslen na zbytky olejů neodstranitelné chemicky

5/ ultrazvuková lázeň 43-71 st.C s náplní viz výše

Mazání – oleje:

Vlastnosti olejů:

Mazací schopnosti – tření bez/ s olejem

Nízká odpařivost – zmenšením styčné plochy se vzduchem, pomůže i vodotěsnost pouzdra

Soudržnost v kapce – vysoké povrchové napětí – zvýší epiaminace před mazáním

Vzlínavost – kapilární účinky – kapka je samovolně vtahována do nejužšího místa štěrbiny – automatické centrování nad kamenem ložiska. Nnegativní vlastností  je tendence, nechat se vcucnout do nejbližší štěrbiny v okolí

Chemická stálost – minim. Oxydace (min. 2 roky)

Agresivita vůči kovům - (hlavně kyselost) indiferentnost

Závislost viskozity na teplotě -

Druhotné znečištění oleje mechanickými částečkami z oděru znehodnocuje tento.

VEB oleje

1 -

2 - na stroje s kameny, náramkové a cibule

3 – na pendlovky a budíky

4 – šetřivý pro mosazné pendlové stroje, s malým obsahem živočišného paznehtového  oleje

Mazací tuky – minerální oleje zahuštěné mýdlem, grafitem zahlazujícím mikrospáry, teflonem. Pro mazání per